## Slide 1: Lesson 6 НАБОР КОМАНД ISA - Instruction Set Architecture
ISA - Основные понятия
Основы языка ассемблера
Описание команд

## Slide 15: Карта памяти Cortex-M4 и STM32
8 ділянок (regions) по 512MB (0,5 GB)
Code region (стартова адреса - 0x00000000)
Code region Flash (стартова адреса - 0x08000000)
SRAM region (стартова адреса - 0x20000000)
Peripherals region (стартова адреса - 0x40000000)
Internal Peripherals (стартова адреса - 0x40000000)

## Slide 16: Основи синтаксису
Увага: Синтаксис мови асемблеру залежить від інструментарію, що застосовується для створення проекту. У нашому випадку середовище AMD-Keil орієнтовано на синтаксис асемблера ARM (armasm). Вивчення синтаксису інших асемблерів краще за все починати із розгляду прикладів програм, які поставляються разом із засобами розробки

## Slide 17: Загальний формат рядку програми на асемблері
    команда (instruction):
<label> <op-mnemonic> <cond> operand 1, operand 2, … ; comment
або
директива (directive): < label > <mnemonic> {operands} ; сomment
Операнди команд : 1. Регістри GPR – General Purpose Register (r0 – r12), r13/SP, r14/LR, r15/PC регістри спеціального призначення xPSR, PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI, CONTROL та інші ARM-регістри (наприклад, регістри NVIC)
2. Константи # imm 8 (range 0-255) #imm 12 (range 0-4095 ), # imm16 (range 0-65535) #imm 32 3. operand 2 може включати деякі арифметичні або логічні операції над регістром (Flexible operand2), перед його застосуванням у основній операції, що завдається op-mnemonic
Синтаксичні позначення регістрів (в залежності від ролі, яку виконує регістр): ‘Rd’(destination register) ̶ регістр призначення; ‘Rn ’̶ регістр, що містить перший операнд операції; ‘Rm’ ̶ регістр, що містить другий операнд операції, регістр-вказівник; ‘Pt’, ‘Rs’ та інше

## Slide 20: Operan 2 / Flexible Operand 2

## Slide 21: Застосування суфіксів
Команди обробки даних (арифметичні та логічні) виконують операції над двійковими даними (знаковими і беззнаковими) однаково, але спеціальний суфікс S вказує асемблуру згенерувати код команди, за результатом якої будуть змінюватися прапорці у регістрі APSP. Інші суфікси завдають умову виконання команди. Зазвичай вони застосовуються у командах умовного переходу, та у інших командах, як що вони лежать у середині IF-THEN блоку

## Slide 22: Unified Assembler Language – UAL (Уніфікована мова асемблера)
Процесори Cortex-M підтримують набір команд Thumb-2® , що є сумішшю 16-розрядних (Thumb) та 32-розрядних (ARM) інструкцій. Для цього розроблено уніфіковану мову асемблера (UAL): АDD RO, R1 ; RO = RO + R1, це традиційний синтаксис Thumb
АDD RO, RO, R1 ; Еквівалентна команда, з синтаксисом UAL
UAL потребує явно вказувати суфікси у командах , які у Thumb впливають на прапорці «за замовчанням»:
AND R0, R1 ; RO = RO&R1, це традиційний синтаксис Thumb
ANDS R0, R1 ; Еквівалентний синтаксис UAL

## Slide 23: Unified Assembler Language – UAL (Уніфікована мова асемблера)
Також є спеціальні суфікси, щоб явно вказати розрядність команди:
ANDS R0, #1 ;16-бітний синтаксис Thumb за замовчанням
ANDS.N R0, #1 ;16-бітна Narrow (вузька)Thumb-команда
ANDS.W R0, #1 ;32-бітна Wide (широка) Thumb-2 команда
За замовчанням асемблер зазвичай вставляє більш коротку 16-бітну Thumb-команду. До того ж, як що суфікс не вказано, то асемблер по виду операнду може сам обрати необхідну команду.

## Slide 24: Опис команд
Вичерпний опис команд процесорів Cortex-M4 надано у розділі 3 документу Programm manual PM0214:
[Електронний ресурс] Режим доступа:
www.st.com/resource/en/programming_manual/dm00046982.pdf

## Slide 25: Функціональні групи команд Cortex-M4
Команди пересилання і доступу до пам’яті
Загальні команди обробки даних
Команди множення та ділення
Команда насичення
Команди роботи з бітовими полями
Команди управління і розгалуження
Інші команди
розгалуження

## Slide 26: Опис команд : пересилання даних
Cortex-M4 підтримує наступні типи пересилань:
пересилання даних між регістрами загального призначення
пересилання даних між пам'яттю і регістрами загального призначення
пересилання даних між регістром спеціального призначення і регістром загального призначення
пересилання безпосереднього значення в регістр загального призначення

## Slide 27: Пересилання даних між регістрами загального призначення
MOV and MVN (Move and Move NOT )
Syntax MOV{S}{cond} Rd, Operand2 ; пересылка Rd <= Operand2 MOV{cond} Rd, #imm16 ; пересылка Rd <= #imm16 MVN{S}{cond} Rd, Operand2 ; пересылка Rd <= Operand2 Where:
• ‘S’ is an optional suffix. Якщо S вказано, прапори в APSP оновлюються за результатом операції
• ‘cond’ is an optional condition code (N, W).
• ‘Rd’ is the destination register.
• ‘Operand2’ is a flexible second operand (see Flexible second operand on page 59) for
details of the options.
• ‘imm16’ is any value in the range 0—65535.
Example
MOVS R11, #0x000B ; write value of 0x000B to R11, flags get updated
MOV R1, #0xFA05 ; write value of 0xFA05 to R1, flags not updated
MOV R3, #23 ; write value of 23 to R3
MOVS R10, R12 ; write value in R12 to R10, flags get updated
MOV R8, SP ; write value of stack pointer to R8
MVNS R2, #0xF ; write value of 0xFFFFFFF0 (bitwise inverse of 0xF)
; to the R2 and update flags
У разі 32-бітної константи слід використати дві Thumb2 команди для роздільного завантаження старшої і молодшої частини значення константи:
MOVW.W R0,#0x789A ; 0x789A  у молодші біти R0[15-0] MOVT.W R0,#0x3456 ; 0x3456  у старші біти R0[31-16] ; тепер R0 = 0x3456789A

## Slide 28: Приклади завдання констант
Безпосередньо у команді:
mov R0,#0x12 ; загрузити в R0 hex число
mov R1, #’A’ ; загрузити в R1 ASCII-символ
Визначити константу директивой EQU: NVIC_IRQ_SETENO EQU OxEOOOEIOO NVIC_IRQ_ENABLE EQU Ox1 … ; enable IRQ0 LDR R0, = NVIC_IRQ_SETENO ; LDR - псевдокоманда ; яка перетворюється асемблером ; у команду загрузки із адресацією ; відносно РС MOV R1, # NVIC_IRQ_ENABLE ; пересилання константи у регістр STR R1, [R0] ; дозволяємо IRQ0, записуючи вміст R1 ; за адресом, що лежить у R0
На відміну від інших у команді STR (Store) орerand 1 (‘Rd’) - є операнд-джерело (source), а орerand 2 – операнд призначення

## Slide 44
Lab 1_0.s

## Slide 45: Загрузка (LDR) і збереження (STR)
Команда LDR (Load Register) пересилає данні з пам’яті у регістр Команда STR (Store Register) пересилає вміст регістра у пам’ять підтримуються всі розміри даних – байт(8), полуслово(16), слово(32), подвійне слово(64)

## Slide 46: Команди групової загрузкі/збереження LDM / STM
Дозволяють за один раз виконати декілька однакових операцій
При цьому символ «!» Після першого операнду вказує на необхідність оновлення регістра Rd після виконання команди. Нехай в R8 міститься значення 0х8000, тоді: STMIA.W R8!, {R0-R3) ; значення R8 інкрементується на 4 кожне ; пересилання і після збереження 4 слів у ; R0,…,R3 стане дорівнювати R8=0x8010
STMIA.W R8, {R0-R3) ; R8 не зміниться

## Slide 47: Доступ до пам’яті з пред- і постіндексацієй
У разі предіндексаціі вміст реrістра, в якому зберігається адреса комірки пам'яті, перед виконанням операції змінюється.
Тобто пересилання даних буде здійснена вже за новою адресою.
Наприклад: LDR.W RO, [R1, #offset]! ; Читаємо з пам'яті за адресою [R1+ offset], ; після операції R1 стає рівним R1 + offset Як що символ «!» відсутній, виконується звичайна операція пересилання з комірки пам’яті, яка визначається зміщенням відносно базового регістру R1

## Slide 48: Команди звернення до пам’яті з предіндексацією

## Slide 49: Команди звернення до пам’яті з постіндексацією
Команди звернення до пам'яті з постіндексаціей здійснюють пересилку даних з використанням базової адреси, определяемї регістром, після чого змінюють вміст цього регістра.
Наприклад: LDR.W RO, [R1], #offset ; Читаємо з пам'яті за адресою [R1], ; після операції R1 стає рівним R1 + offset
При застосуванні команд з постіндексаціей немає необхідності у використанні знака «!», Оскільки команди данноrо типу в будь-якому випадку змінюють перістр, що містить базову адресу, тоrда як в разі команд з предіндексаціей ви самі вирішуєте, змінювати цей реrістр чи ні

## Slide 50: Команди звернення до пам’яті з постіндексацією

## Slide 51: Команди роботи із стеком PUSH / POP
При виконанні команд PUSH / POP вказівник стеку SP (R13) декрементується і інкрементується автоматично
Наприклад: PUSH R0 ; загрузити R0 у стек SP:=SP-4, R0 MEM[SP]
POP R1 ; вилучити R1 зі стеку R0MEM[SP], SP:=SP+4 PUSH {R0,R4-R7,R9} ;загрузити R0,R4,R4,R6,R7,R9 в стек POP {R2,R3} ; вилучити R2 і R3 зі стеку
Зазвичай команді PUSH відповідає команда POP із таким самим списком регістрів, однак це не є обов’язковим. Як приклад, використання команди POP для повернення з підпрограми: PUSH {R0-R3, LR} ; Зберігаємо регістри на початку підпрограми ; Виконуємо потрібні дії POP {R0-R3, PC} ; Відновлюємо вміст регістрів і повертаємося