## Slide 1: CMSIS
Cortex Microcontroller Software Interface Standard
а) стандарт програмного інтерфейсу мікроконтролерів з ядром Cortex б) стандартна бібліотека для всіх мікроконтролерів з ядром Cortex

## Slide 2: Передумови виникнення стандарту CMSIS
Зростання кількості мікроконтролерів різних виробників
Поява різного програмного забезпечення, що підтримує дані пристрої (компілятори, ОС що вбудовуються)
Поява компаній, що пропонують готові програмні рішення (Middleware product - «проміжне ПО» - кодекі, бібліотеки обробки даних, інтегровані середовища розробки)

## Slide 3: Роль CMSIS в розробці вбудованих рішень
Програмне забезпечення Бібліотека драйверів пристроїв Мікроконтролер
Прикладне ПО
Проміжне ПО
Вбудована ОС
CMSIS
Cortex-M3/
Cortex-M4/
Cortex-M0/
Cortex-M1
SPL – Standard Peripherals Library
HAL – Hardware abstraction Layer Library
Peripherals
Peripherals
( ST Microelectronics )

## Slide 4: Склад CMSIS PACK

## Slide 5
(Код прикладної програми)
Доступ до регістрів і периферії ядра
Визначення імен, адрес і додаткові функції доступу до периферії від розробника мікроконтролера (STM SPL, HAL)
Доступ до периферії розробника
Ядро і периферія контролера
Доступ через компоненти «проміжного» ПО

## Slide 6: Файли CMSIS
Опис (на мові С) ресурсів центрального вузла мікроконтролерів на базі процесорів Cortex-Mх (ядра core, контролера вкладених векторних переривань NVIC і системного таймеру SYSTICK), визначення імен, адрес і допоміжні функції доступу на Си до периферії мікроконтролерів:
а) описи ядра стандартні для всіх Cortex M3 / Cortex M4 core_cm3.c / core_cm4.c – файл описів системних ресурсів б) опис конкретного контролера (device) або (сімейства) <device>.h — файли описів периферії і структури доступу до них System_<device>.с файли функції CMSIS (SystemInit, SystemCoreClock, SystemCoreClockUpdate); System_<device>.h — заголовочні файли для вказаних функцій CMSIS
в) Файли із стартовим кодом
Для мікроконтролерів STM32 ці файли мають назви:
stm32f10x.h / stm32f40x.h
system_stm32f10x.c / system_stm32f40x.c
system_stm32f10x.h / system_stm32f40x.h

## Slide 7: Файли CMSIS
stm32f4xx.h
<device>.h
<device>.h
Startup_stm32f40xe.s
Визначення номерів переривань і регістрів периферійних пристроїв
Файли стартового коду для різних інструментаріїв
Core_cm4.h
Core_cm4.с
system_stm32f40x.h
system_stm32f40x.c
Інші файли оголошень
Визначення регістрів і оголошення функцій доступу до периферії ядра та функцій стандарту CMSIS
Опис вбудованих функцій процесора Cortex-M4
Системні функції, у тому числі функція ініціалізації (оголошення)
Системні функції, у тому числі функція ініціалізації (описи)
Доступ до периферії пристрою і додаткові функції (описи)

## Slide 8: Startup_stm32f401xe.s
Після скидання процесор
Cortex M4 запускається у режимі «потоку» (Thread) із привілейованим пріоритетом. Статус стеку - Main

## Slide 9: Startup_stm32f401xe.s - Vector Table
Vector Table
Exeptions Handler
Standard Peripherals Interrupts
External Interrupts

## Slide 10: Startup_stm32f401xe.s – Reset Handler

## Slide 11: System_stm32f4xx.c
Ініціалізація мікроконтролера ( викликається із startup відразу після скидання, але до переходу до main
Основна частота ядра (HCLK), що застосовується для налаштування SysTick timer або інших параметрів конфігурування
Застосовується при зміненні частоти при виконання програми

## Slide 12: Stm32f4xx.h
Цей файл містить всі визначення регістрів периферії, визначення («маски») бітів і картування пам'яті для пристроїв STM32F4xx
файл одноразово включається (included) у вихідному С файлі, зазвичай у main.c і містить

## Slide 13: Опис ресурсів процесора і периферії завдається за алфавітом у вигляді структур «typedef struct»

## Slide 14: GPIO Registers

## Slide 15: Базові адреси просторів пам’яті і периферії (Memory map)
Змішення до базової адреси шини доступу APB1 / AHB1
Базові адреси просторів пам’яті та периферії (просторів збереження бітів)
Базові адреси просторів побітового доступу до пам’яті та периферії за методом “bit-bend”
Notes: BB_BASE – bit-bend region (пространство доступа к отдельным битам)

## Slide 16: Базові адреси конкретної периферії
Змішення до базової адреси шини

## Slide 17: Покажчики на структури описів ресурсів процесора і периферії
· · ·
Notes: После присвоения баз идет уже создание непосредственно указателей на структуры, к которым мы и будем обращаться
Тут уже фигурируют имена периферийных блоков с привязкой указателя к базовому адресу блока (а они все, в свою очередь, идут как смещение от базового адреса I/O-пространства).

## Slide 18: Програмування в CMSIS (на прикладі порту GPIO)
Встановити високий рівень на виводі 5 порту GPIOA (засвітити світлодіод LED2 на плати NUCLEO) 1.1 Налаштувати пін 5 на вивід ( MODER[11,10] = 01): GPIOA->MODER |= 0x00000400 // MODER.10 = 1 GPIOA->MODER &= 0xFFFFF700 // MODER.11 = 0
1.2 Встановити у «1» біт 5 регістру ODR: GPIOA->ODR |= 0x00000020 // ODR.5 = 1
Скинути у низький рівень вивід 5 порту GPIOA (погасити світлодіод): GPIOA->ODR &= 0xFFFFFFDF // ODR.5 = 0
Теж саме за допомогою регістру BSRR:
3.1 GPIOA->BSRR |= 0x00000020 // BSRR.5 = 1 3.2 GPIOA->BSRR |= 0x00200000 // BSRR.21 = 1
Notes: Как видите, не надо думать о том, где какой адрес и по какому смещению лежит. Все сгруппировано и собрано в удобные связки.
Однако, несмотря на простоту кода, для определения констант в командах приходится «держать в памяти» форматы регистров или постоянно обращаться к справочной литературе.

## Slide 19: Біт-маски
Notes: Если заглянуть в файл Stm32f4xx.h ниже , то можно увидеть раздел битовых масок.
Начинается этот раздел, как и прежде с ADC и далее в алфавитном порядке для каждого бита каждого регистра каждого ресурса. И таких записей почти на пол мегабайта. Крутим файл до GPIO

## Slide 20: Біт-маски регістру MODER
/* Налаштувати pin5 порту А (GPIOA.5) на вивід */ GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE5_0; GPIOA->MODER &= ~ GPIO_MODER_MODE5_1;
· · ·
Notes: Т.е. производитель уже заранее позаботился о том, чтобы нам не пришлось ломать голову над режимами и помнить, где какие биты стоят. Например, мы хотим настроить pin5 порта А (GPIOA.5) на вывод, чтобы, к примеру, управлять состоянием светодиода (LED 2) на плате NUCLEO. Для этого, как мы уже знаем из Лаб2, нужно выставить для порта GPIOA.5 биты режима MODE[1:0] = 01. Согласно RM0368 [1] или Лаб 2 [2] это биты 11 и 10 регистра GPIOA_MODER. Так нам даже биты этого регистра не придется считать. И никаких магических чисел в коде!
Делаем так:

## Slide 21: Біт-маски регістру ODR
/* Встановити високий рівень на виводі 5 порту А */ GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_OD5 ;
Notes: Теперь засветить светодиод на плате NUCLEO c помощью ODR сможем так:

## Slide 22: Біт-маски регістру BSRR
/* Встановити високий рівень на виводі 5 порту А за допомогою BSRR */
GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS5 ;
/* Скинути вивід 5 порту А у низький рівень*/
GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR5 ;
Notes: Не сложно сделать это же и через регистр BSRR, если подсмотреть, как строятся маски на биты этого регистра

## Slide 23: Дозвіл тактування ресурсів мікроконтролеру
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // для платы NUCLEO
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // для платы DISCOVERY
Notes: Вспомним, что для работы с портами GPIO (как, впрочем, и с большинством ресурсов STM32), их необходимо предварительно «включить», а точнее разрешить их тактирование. Это делается через соответствующий регистр группы RCC, а именно RCC_AHB1ENR (см. [1] или [2]). Напомним, что тут AHB1 – название шины по которой ядро МСU обращается к портам GPIO, а EN – сокращение от Enable (разрешить). (см. Лабораторная работа №2)
Сетодиод на плате NUCLEO управляется выводом 5 порта А (GPIOA). Для разрешение тактирования GPIOA, согласно [1], [2] нужно установить в «1» бит 0 регистра RCC_AHB1ENR .
Разрешить тактирование порта А можно операцией прямого обращения к регистру RCC_AHB1ENR, как мы это делали в лабораторной работе №2. Либо, используя описание структуры RCC в CMSIS.
«Открутим» файл в начало и найдем описание соответствующего типа (рис.12):
Для доступа к регистрам RCC также определена соответствующая структура RCC_TypeDef, в которой регистр AHB1ENR задан одноименным полем со смещением 0x30

## Slide 24: Створення проекту “GPIO: LEDs & Bottons” Натисканням кнопки керувати засвідченням світлодіодів (плата NUCLEO)
Крок 1:ProjectNew Project
Крок 2: Задати «Ім’я проекту»

## Slide 25: Test 4 Botton&LED (Board - NUCLEO)
Крок 3. Обрання мікроконтролеру (Select Device – STM32F401RE)

## Slide 26: Test 4 Botton&LED
Крок 4. Додати бібліотеки CMSIS

## Slide 27: Test 4 Botton&LED
Структура проекту
Вміст теки проекту на диску
Назви змінено

## Slide 28: Test 4 Botton&LED
Крок 5. Додати файл: (файл main_B&L.c створе- но попередньо і розташо- вано у текі Source

## Slide 29: Підключення кнопок на платах:
NUCLEO
DISCOVERY
Botton_on  PC13 = “0”
Botton_on  PA0 = “1”
ланцюг анти брязкоту
Не встановлено

## Slide 30: main_B&L.c (плата NUCLEO)
// кнопка нажата?(GPIO_IDR_ID13 = 0?) // увімкнути світлодіод GPIO_ODR_OD5=1
// «мерехтіння» - затримка 500 000 тактів // вимкнути світлодіод GPIO_ODR_OD5=0 // затримка 500 000 тактів

## Slide 31
Посилання на CMSIS-файли
Додані файли

## Slide 34: Створення проекту “GPIO: LEDs” у CMSIS (плата Discovery) почергове включення сітлодіодів
Створить нову папку для проекту
Повторіть кроки 1 – 4 з попереднього прикладу за винятком кроку 3 (Тут слід обрати DEVICE ̶ stm32F407VG)
Технологія створення проекту у Keil µVision і написання програми із застосуванням бібліотеки CMSIS розглянуто у лабораторній роботі №3.

## Slide 35: Схема